## Slide 1: Network Engineer. Professional
otus.ru

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта Тема: Расширение сети передачи данных компании,организация вспомогательных сервисов для контроля сетевого оборудования
Кораблёв Валентин Александрович

## Slide 4
План защиты
Цели проекта
Что планировалось
Используемые технологии
Что получилось
Схемы/архитектура
Выводы

## Slide 5
Цели проекта
1. | Организовать отказоустойчивую сеть передачи данных компании
2. | Разобраться и интегрировать сервис «Source of Truth» - Netbox в существующую сеть
3. | Организовать мониторинг сети на базе Zabbix

## Slide 6: Что планировалось
1. | В качестве источника использована существующая сеть передачи данных организации. Особенность данной сети заключается в том что она имеет один дублированный критический сервис(основной и резервный комплект) связь для которого организованна по средствам одного маршрутизатора с каждой стороны с настроенной статической маршрутизацией и одного физического канала связи . Необходимо организовать полноценную резервируемую, изолированную сеть передачи данных для данного сервиса.
2. | Так же компания имеет доступ к удалённой базе данных и услугам облачной АТС. Изначально данные сервисы оператор связи предоставлял двумя разными сетями в двух разных vlan. Так же необходимо организовать отказоустойчивую сеть передачи данных, организовать стык с оператором связи по BGP.
3. | Перечисленные выше требования появились из-за расширения организации, появятся дополнительные коммутаторы, маршрутизаторы поэтому необходимо вести учет установленного оборудования,соединений,адресных пространств, а так же состояния оборудования. Для этих целей необходимо развернуть дополнительные сервисы — Netbox и систему мониторинга

## Slide 7: Используемые технологии
1. | Протокол резервирования шлюза - VRRP
2. | Протоколы динамической маршрутизации — OSPF,EIGRP,BGP
3. | NAT
4. | RSTP
5. | Netbox+Slurpit+topology_views
6. | Zabbix

## Slide 8: Лабороторный стенд Работа выполнялась в Oracle VirtualBox
Сеть NAT
VM EVE-NG
VM NETBOX+slurpIt
VM Zabbix

## Slide 9: Первоначальная схема организация сети передачи данных компании

## Slide 10: Организованная сеть передачи данных компании

## Slide 11: Все устройства с eve-ng в netbox

## Slide 12: Slurpit — device auto-discovery service,собирает данные по snmp и передает в netbox.

## Slide 13: Интеграция slurpit и netbox

## Slide 14: Topology-view - модуль для netbox,позволяющий отрисовывать соединения

## Slide 15: Все хосты заведены по SNMP в zabbix и мониторятся

## Slide 16: Что получилось
Все поставленные цели достигнуты

## Slide 17: Выводы и планы по развитию
1. | Для более полного контроля за сетью необходимо хранить и обрабатывать логи оборудования централизованно, например стек Grafana+LOKI+rsyslog.
2. | Для большего разделения сегментов сетей можно резервный канал связи офисных нужд(интернет,VOIP) завести напрямую в маршрутизатор

## Slide 18: Спасибо за внимание!